KREATÍVNY PRIESTOR

EURODESIGN - Ateliér s.r.o.                    Hodžova 13, 010 01 Žilina, tel. 041/562 46 85 fax. 041/ 562 4687

# NÁZOV A MIESTO STAVBY :

NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY HUMNA SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA NA OBJEKT PRE POŽIČIAVANIE KONÍ A PREZENTÁCIU KULTÚRNYCH AKTIVÍT

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

TEXTOVÁ ČASŤ

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

# SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

Investor:	                     ZA –REAL–RENT s.r.o., Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánova

Spracovateľ:		             EURODESIGN - Ateliér s.r.o., Hodžova 13, 010 01  Žilina

Dátum:                           01/2012

Zodpovedný projektant: Mgr. Art. Lenka Voštenáková

Autor projektu:               Mgr. Art. Lenka Voštenáková

# OBSAH:

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje charakterizujúce stavbu

- Prehľad východiskových podkladov

- Členenie stavby na stavebné objekty

- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

- Existencia a ochrana jestvujúcich inžinierskych sieti

- Záber z pôdy z PPF

- Bilancia plôch a kubatúry

# SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

# B1. Súhrnná technická správa

- Charakteristika územia stavby

  - Územie výstavby a urbanisticko – technická koncepcia stavby

  - Použité mapové a geodetické podklady

  - Príprava a organizácia výstavby

- Architektonické a stavebno – technické riešenie stavby

2.1       Pripojenie na dopravný systém a parkovacie miesta

2.2.      Starostlivosť o životné prostredie

2.3.      Vplyv stavby na okolie počas výstavby

2.4.      Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

3.         Stavebné objekty

3.1      SO 01 -  OBJEKT POŽIČOVNE KONÍ

3.2      SO 02 -  ODKANALIZOVANIE, ŽUMPA

# B2. Požiarno - bezpečnostné riešenie stavby

## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY HUMNA SO ZMENOU ÚČELU

VYUŽITIA NA OBJEKT PRE POŽIČIAVANIE KONÍ A PREZENTÁCIU

KULTÚRNYCH AKTIVÍT

Miesto stavby:          Brezany

Okres, kraj		     Žilina

Charakter stavby:     Nadstavba a stavebné úpravy

Klasifikácia stavby:   2412 Ostatné športové a rekreačné stavby

Investor:		               ZA –REAL–RENT s.r.o., Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánova Spracovateľ:		     EURODESIGN - Ateliér s.r.o.

Hodžova 13, 010 01  Žilina

Stupeň PD:               Dokumentácia pre stavebné povolenie

Katastrálne územie : Brezany

Zahájenie stavby:	 03. 2013

Ukončenie stavby:	 12. 2013

Lehota výstavby:	      10 mesiacov

Parcely C vo vlastníctve investora:

229/3 – na tejto parcele je umiestnená stavba - humno

Parcely C v prenájme investora s právom využívať a realizovať stavby:

229/75, 229/88

Dotknuté parcely:

Výstavbou nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva na susedných nehnuteľnostiach.

- Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Charakteristika územia:

Jestvujúce humno sa  nachádza v Areály bývalého JRD Brezany. V súčasnosti objekty bývalého družstva patria súkromným vlastníkom, ktorý ich využívajú na rôzne účely.

Objekt humna, ktorý je navrhnutý na rekonštrukciu plní doplnkovú funkciu ku stajni koní, ktorú investor prevádzkuje na chov, prenájom a ustajnenie koní. Súčasťou koniarskeho areálu je obdĺžnikové parkúrovo - drezúrne kolbisko, lonžovací kruh a výbehy pre kone.

Prístup na pozemok je zabezpečený z obecnej komunikácie po jestvujúcej vyštrkovanej komunikácii, ktorá je napojená na spevnené areálové plochy. Parkovanie je zabezpečené na parc. č. 229/8

Účel a funkcia stavby:

Zámerom investora je zvýšiť kapacitu priestorov na prenájom koní, zvýšenie komfortu s vytvorením samostatného zázemia šatní a hygienických zariadení a oddelenie prevádzok pre verejnosť a prevádzky na chov koní a ustajnenie koní.

Na 1. NP sa bude nachádzať 6 nových boxov pre kone prijímacia kancelária, sedlovňa a WC.

Na 2. NP sú navrhnuté oddelené šatne pre žene a mužov so sprchou a WC a školiacou miestnosťou.

Jestvujúci objekt je napojený jestvujúcimi prípojkami vody a elektriny. na verejné rozvody. Odkanalizovanie je navrhnuté do navrhovanej prefabrikovanej žumpy umiestnenej na parc. 229/88.

- Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní dokumentácie na stavebné povolenie mal projektant k dispozícii tieto podklady :

- kópia z katastrálnej mapy M 1: 1000

- výpis z katastra nehnuteľností

- Rokovanie so zástupcom investora

- Mapa záujmového územia

- súvisiace STN a predpisy

- konzultácie a predjednania so zainteresovanými organizáciami

- zákon 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov

- zákon 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

-     zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

- Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“

- Vyhláška SÚBP č.59/1982 Z.z. „Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“

- Vyhláška SÚBP č.374/1990 Z.z. „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ v znení Zákona č.95/2000 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č.391/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“

- Nariadenie vlády SR č.395/2006  Z.z. „O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“

- Nariadenie vlády SR č.396/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“

- Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 -  OBJEKT POŽIČOVNE KONÍ

S0 02  -  ODKANALIZOVANIE, ŽUMPA

- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Samotná výstavba navrhovaného objektu nebude obmedzovať prevádzku v danom území

6.  Existencia a ochrana jestvujúcich inžinierskych sieti

Stavba je navrhnutá na jestvujúcom pôdoryse humna, takže nedôjde ku kríženiu inžinierskych sieti.

7.  Záber z pôdy z PPF

Výstavbou nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy, keďže parcela na ktorej sa objekt nachádza ako aj okolité parcely sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavené plochy.

8.  Bilancia plôch, kubatúr a energií

-  Zastavaná plocha SO 01                                             140 m2

-  Plánovaný počet návštevníkov                                      30 os/deň

-  Ročná potreba tepla                                                    130 GJ.r-1

-  Ročná potreba vody                                                     394 m3.r-1

-  Inštalovaný príkon                                                        19,80 kW

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

###### 1. Súhrnná technická správa

1.Charakteristika územia stavby

1.1. Územie výstavby a urbanisticko- technická koncepcia stavby

Jestvujúce humno sa  nachádza v Areály bývalého JRD Brezany. V súčasnosti objekty bývalého družstva patria rôznym súkromným vlastníkom, ktorý ich využívajú na rôzne účely.

Objekt humna, ktorý je navrhnutý na rekonštrukciu plní doplnkovú funkciu ku stajni koní, ktorú investor prevádzkuje na chov, prenájom a ustajnenie koní. Súčasťou koniarskeho areálu je obdĺžnikové parkúrovo - drezúrne kolbisko, lonžovací kruh a výbehy pre kone.

Prístup na pozemok je zabezpečený z obecnej komunikácie po jestvujúcej vyštrkovanej komunikácii, ktorá je napojená na spevnené areálové plochy. Parkovanie je zabezpečené na parc. č. 229/8.

Z južnej a východnej strany objekt lemujú spevnené plochy zo zámkovej dlažby. Z východnej a západnej strany trávnaté porasty.

V navrhovanom riešení sa z jestvujúceho humna využijú iba základy a podkladné betóny na ktorých sa urobí nová hydroizolácia. Na tieto základy je navrhnutý nový dvojpodlažný objekt so sedlovou strechou, ktorý je vertikálne prepojený vonkajším pavlačovým dreveným schodiskom.

Navrhovaná architektúra vhodne vystihuje vidiecke prostredie ako aj kultúru hospodárskych objektov pre chov koní a celkovo zapadá do miestneho koloritu krajiny.

1.2. Použité mapové a geografické podklady

- kópia z katastrálnej mapy M 1: 1000

- výpis z katastra nehnuteľností

- Mapa záujmového územia

1.3. Príprava a organizácia výstavby

1.3.1  Charakteristika staveniska

Stavenisko je prístupné po súkromnej vyštrkovanej ceste vo vlastníctve investora, ktorá je napojená na miestnu komunikáciu obce. Stavba sa realizuje na jestvujúcich základoch humna.

Zariadenie staveniska bude umiestnené a priľahlej parcele č. 229/75.

1.3.2  Charakteristika zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude umiestnené a priľahlej parcele č. 229/75.

Počas výstavby bude celé stavenisko oplotené na vjazde na stavenisko bude zhotovená dvojkrídlová brána.

Zariadenie staveniaska bude pozostávať z týchto objektov zriadenia staveniska.

kancelársky kontajner Fagus typ A2 – kancelária vedenia stavby

šatňový kontajner Fagus typ B1– 1ks šatne pre pracovníkov

skladový kontajner Fagus typ A1– sklad drobného materialu

skladovací prístrešok    3,5 x 8,0 m

voľné skládky                   50 m2

Realizácia zriadenia staveniska si nevyžaduje likvidácia porastov.

1.3.3  Koncepcia postupu výstavby:

Keďže objekt je napojený na vodu a elektrinu nie je potrebné budovať žiadny staveništný prúd ani prívod vody.

Po zbúraní jestvujúceho humna a odvoze sutí na skládku sa bude postupovať podľa klasických stavebných pracovných postupov pozostávajúcich hlavne z murárskych, betonárskych, tesárskych prác.

1.3.3  Dočasné zábery pre rozkopávky a záberov neverejného priestranstva

Pri výstavbe sa neuvažuje zo záberom susedných pozemkov nai verejného priestranstva.

1.3.4  Vstup na stavenisko  a výjazd zo staveniska

Pre peších bude vstup na hlavné stavenisko cez bránky na oboch koncoch oplotenia staveniska. Dopravné prostriedky budú mať prístup cez dvojkrídlovú bránu pri dočasne vybudovanom zjazde z prístupovej komunikácie..

1.3.5  Požiarna ochrana staveniska

Vzhľadom na polohu hlavného staveniska je prístup zásahových vozidiel k nemu zabezpečený zo strany prístupovej komunikácie. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č. 314/2001 Z.z. a vyhlášku č. 288/2000 Z.z.

Stavenisko bude vybavené hasiacimi prístrojmi umiestnenými na viditeľnom mieste, chránenom pred účinkami mrazu, slnka a iných tepelných zdrojov.

1.3.6  Oplotenie staveniska

Oplotenie hlavného staveniska bude z prenosného plnostenného plotového systému s dvoma bránkami pre peších a jednou bránou pre motorové vozidlá.

1.3.7  Ochrana a výrub vzrastlej zelene

Plánovaná výstavba Inžinierskych sieti  si nevyžiada výrub zelene.

1.3.8 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude likvidované v koordinácii so záverečnými stav. prácami v objekte aj mimo neho, najneskôr však do 10 dní aby jeho existencia nebola prekážkou na vydanie užívacieho povolenia.

- Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

Projekt rieši nadstavbu a stavebné úpravy humna na parcele 229/3. Jestvujúci objekt je jednopodlažný s povalovým priestorom, strecha je sedlová. Zo statického posudku na nadstavbu jestvujúceho humna vyplynulo že nie je možné využiť jestvujúce nosné konštrukcie. Z jestvujúceho objektu je možné využiť časť základových konštrukcii a podkladné betóny.

Na týchto základoch je navrhnutý nový dvojpodlažný objekt so sedlovou strechou, ktorý je vertikálne prepojený vonkajším pavlačovým dreveným schodiskom. Architektúra navrhovaného objektu vhodne vystihuje vidiecke prostredie ako aj kultúru hospodárskych objektov pre chov koní a celkovo zapadá do miestneho koloritu krajiny.

Objekt je navrhnutý  murovaný so železobetónovými stropmi. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený tesársky krov s ľahkou krytinou z profilovaného poplastovaného plechu.

Fasáda je navrhnutá kombináciou hladkej omietky na 1.Np v kombinácii s dreveným doskovým obkladom na drevenom rošte.

Na 1. NP sa bude nachádzať 6 nových boxov pre kone prijímacia kancelária, sedlovňa a WC.

Na 2. NP sú navrhnuté oddelené šatne pre žene a mužov so sprchou a WC a školiacou miestnosťou.

Jestvujúci objekt je napojený jestvujúcimi prípojkami vody a elektriny. na verejné rozvody. Odkanalizovanie je navrhnuté do navrhovanej prefabrikovanej žumpy umiestnenej na parc. 229/88.

Objekt bude temperovaný elektrickými konvektormi. Dažďové vody budú vyvedené na terén.

  - Pripojenie na dopravný systém a parkovacie miesta

Prístup na pozemok je zabezpečený z obecnej komunikácie po jestvujúcej vyštrkovanej komunikácii, ktorá je napojená na spevnené areálové plochy. Parkovanie je zabezpečené na parc. č. 229/8.

VÝPOČET NÁROKOV NA STATICKÚ DOPRAVU

Kapacita nárokov na statickú dopravu bola stanovená v zmysle s STN 73 6110 pre uvažovaný stupeň osobnej automobilizácie 1:3,5 s s prevádzkou nonstop a zohľadnením počtu zamestnancov a hostí.

Posúdenie navrhovanej kapacity parkovísk v zmysle platnej STN 73 6110 vychádza nasledovne:

# N = Oo * ka + Po * ka * kv * kp * kd

N	–	celkový počet stojísk v riešenom regióne/území/objekte

Po	-	základný počet parkovacích stojísk

Oo	-	základný počet odstavných stojísk				0,00

ka	-	súčiniteľ  vplyvu stupňa automobilizácie (1:3)		0,95		        kv	-	súčiniteľ vplyvu veľkosti obce				0,70

kp	-	súčiniteľ vplyvu polohy riešeného regiónu/územia/objektu	0,50

kd	-	súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce			1,00

Posúdenie navrhovanej kapacity podľa funkčného využitia jednotlivých predpokladaných prevádzok.

Funkčné využitie objektu: Športové areály

Predpokladaný počet návštevníkov			:	30 osôb

Nárok na statickú dopravu				:	1 stojisko/4návštevníkov

Celková potreba parkovacích miest pre športový areál je

N = Oo * ka + Po * ka * kv * kp * kd

N = 7,5* 0,95 * 0,70 * 0,50 * 1,00 = 3 stojísk

Stojiská pre návštevníkov predstavujú krátkodobé parkovanie do dvoch hodín, to znamená, že za 8 hodinovú pracovnú dobu sa na jednom mieste vystriedajú cca 3 vozidlá –

Do celkového počtu nárokov na statickú dopravu sa pre návštevníkov bude počítať iba 1 stojisko (3 : 3).

Funkčné využitie objektu:	Zamestnanci prevádzky

Predpokladaný počet zamestnancov		:	5 zamestnancov

Nárok na statickú dopravu				:	1 stojisko/5zamestnancov

Celková potreba parkovacích miest pre obchod je

N = Oo * ka + Po * ka * kv * kp * kd

N = 1 * 0,95 * 0,70 * 0,50 * 1,00 = 1 stojisko

Celkový potrebný počet stojísk :

N =  1 stojísk pre návštevníkov + 1 stojisko pre zamestnancov

# V zmysle Z.z. č. 532/2002 z celkového počtu stojísk  je potrebné  vyhradiť 4% pre osoby s poruchou pohybu a orientácie. Z celkového počtu 7 stojísk je nutné vyznačiť 1 stojisko.

2.2    Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba a prevádzka bude rešpektovať platné predpisy o odpadovom hospodárstve, t. j. zákon 238/91 Zb., 605/92 Zb., 616/92 Zb., 111/93 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa  dodržať nasledovné opatrenia:

- plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu.

- dbať, aby neboli zbytočne devastované okolité stromy, pri  prácach postupovať mimoriadne ohľaduplne a citlivo voči  prírode, v prípade nutného narušenia krovitej a stromovej  zelene túto nahradiť v drevinnom zložení zhodnom s okolitými  porastami.

- chrániť stromy v pracovnom páse tak, aby neboli poškodené  výstavbou.

- v spolupráci s pracovníkmi ochrany prírody označiť stromy,  ktoré bude prípadne nutné odstrániť a v prípade nevyhnutného  výrubu postupovať podľa vyhlášky zák.NR SR č.287/94 Z.z.  a Vyhl.MK SR č.149/80 o ochrane stromov rastúcich mimo lesa.

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia.

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb,  zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi.

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu.

- všetky zemné práce a trasy potrubí realizovať citlivo  najmä s ohľadom na existujúce lesné porasty.

- v maximálne možnej miere minimalizovať výrub lesných  a iných porastov, t.j. v prípade potreby realizovať zemné  práce aj ručne.

- Rozrušenie jestvujúcej asfaltovej komunikácie riešiť  obojstranným rezaním asfaltu.

- Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie  všetkých podzemných vedení, ktoré trasy vodovodu križujú  alebo sú vedené v súbehu.

- Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť  výstražnými nápismi a za zníženej viditeľnosti a v noci  výstražným osvetlením.

2.3.  Vplyv stavby na okolie počas výstavby

Predpokladá sa lehota výstavby 10 mesiacov. Prevažná časť stavebného materiálu budú klasické stavebné materiály, ktorých použitie vyžaduje použitie prašných a mokrých procesov.

Z hľadiska životného prostredia bude vplyv stavby na okolie predstavovať jednak zvýšenú prašnosť a jednak zvýšený hluk. Hlavné zdroje hluku budú stavebné mechanizmy, t. j. nákladné automobily. Bude sa však jednať o zvýšenú hladinu hluku iba počas výstavby. Táto zvýšená prašnosť bude eliminovaná v suchom období kropením. Dodávateľ stavby počas výstavby taktiež zabezpečí, aby pri prenose zeminy nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií.

Stavebnými prácami nevzniknú odpadové látky, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na životné prostredie a vyžadovalo by špeciálny spôsob zneškodňovania. Pri výstavbe objektov vzniknú odpady, ktoré sú v súlade s vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z. kategorizované a uvedené v nasledovnej tabuľke :

V zmysle § 6 zákona č. 223 / 2001 Z.z. z 15. 5. 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pôvodca odpadu ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov, alebo 1 t ostatných odpadov, vypracováva vlastný program odpadového hospodárstva, ktorého obsah je upravený vyhláškou č.283 MŽP SR z 11.6.2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Pri uvažovanej  činnosti navrhovaných zariadení budú vznikať pevné odpady, ktoré je možné v zmysle vyhlášky č. 284 MŽP SR z 11.6.2001 ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zatriediť nasledovne :

Stavebné odpady počas realizácie prístavby:

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória | Miesto vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-01-01 | Betón | O | Zvyšky betónu, a betón z vybúraných prestupov |
| 17-01-02 | Tehly | O | Zvyšky murovacieho materiálu, odpad z vybúraných prestupov a drážok |
| 17-01-06 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc iné ako uvedené v 1701 06 | O | Zvyšky murovacieho materiálu, odpad z vybúraných prestupov a drážok |
| 17-02-01 | Drevo | O | Odstránenie debnenia a poškodené palety |
| 17-02-02 | Sklo | O | Obaly z použitých materiálov |
| 17-02-03 | Plasty | O | Obaly z použitých materiálov |
| 17-04-05 | Oceľ a železo | O | Zvyšky výstuže a obaly z materiálov |
| 17-05-06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17-05-05 | O | Výkop pre základové konštrukcie |

O – ostatný odpad

Uskladňovanie sute na stavbe:  kontajnery, vozidlá stavby

So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať nasledovne:

Likvidácia odpadov – sute a navrhované dopravné trasy

Na skládku  s nekontaminovaným odpadom Žilina - Pov. Chlmec ktorá, v zmysle zákona má súhlasné rozhodnutie na prevádzku skládky.

Upozorňujeme, že dodávateľ stavby zabezpečí súhlas na nakladanie s prípadne vznikajúcim nebezpečným odpadom, ktorý vznikne pri realizácie stavby a po jej ukončení v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.

Zároveň predloží na Odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline, ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.

2.4.  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Na Hlavné stavenisko bude po celom obvode ohradené oplotením. Po pracovnej dobe musí byť toto stavenisko  uzavreté. Dodávateľ stavby musí dodržiavať všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení.

celom stavenisku je potrebné udržiavať poriadok bez nepotrebných predmetov a nástrojov.

Prístupové komunikácie na stavenisko je potrebné udržiavať čisté.

Zhotoviteľ bude na stavenisku rešpektovať zákon o ochrane č.525/90Zb. ako i vyhlášku č.446/91 Zb. zákon NR SR z 21.1.1993 a STN 73 0818, 73 0802,73 0804.

Podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, povinnosti obsluhy a lyžiarov pre vodnolyžiarsky vlek sú podrobne uvedené v samostatnej časti tohto projektu Návod na obsluhu vodnolyžiarskeho vleku v súlade s vyhláškou 718/2002 Z.z .- Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov musí byť stále zabezpečený.

Odstavné miesto pre čerpanie vody požiarnych vozidiel musí byť trvale prístupné.

Priestory pre chodcov budú vyznačené a oddelené od miesta pokládky.

Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Investor a dodávateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránení alebo na ich obmedzení.

V navrhovanej stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozenia  zdravia a bezpečnosti práce. Pracovník prevádzky vodného hospodárstva musí byť vyškolený v znalostiach BOZ a počas prevádzky dodržiavať zásady, stanovené v prevádzkovom poriadku a musí byť oboznámený so zásadami pre poskytnutie prvej pomoci.

Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci na stavbe vrátane pracovníkov subdodávok boli pred začatím stav. prác vyškolení podľa vyhlášky č. 374/1990 ZB. o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zabezpečovať aby tieto boli zo strany jeho pracovníkov aj dodržované vrátane pracovníkov subdodávok, a taktiež mali zo strany dodáv. stavby vytvorené optimálne podmienky na ich dodržiavanie. Uvedenú vyhlášku musia dodržiavať i prípadní priami dodávatelia investora. Dodávateľ výstavby je ďalej povinný počas výstavby zabezpečovať protipožiarnu ochranu na stavenisku.

Dôležité tel. čísla stavby

a., tiesňové volania

Hasičská a záchranná služba, zdrav. záchr. služba, polícia          112

b., pohotovostné volania

zdravotníctvo                                                                                 724 43 00

elektrina                                                                                         0850 111 468

plyn                                                                                                723 46 80, 724 47 36

voda                                                                                               724 30 25, 724 31 46

Literatúra:  STN: 73 0802, -818, -821, -823, -0831 -873, -875,

3. Stavebné objekty

3.1  SO 01 – OBJEKT POŽIČOVNE KONÍ.

3.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

Projekt rieši nadstavbu a stavebné úpravy humna na parcele 229/3. Jestvujúci objekt je jednopodlažný s povalovým priestorom, strecha je sedlová. Zo statického posudku na nadstavbu jestvujúceho humna vyplynulo že nie je možné využiť jestvujúce nosné konštrukcie. Z jestvujúceho objektu je možné využiť časť základových konštrukcii a podkladné betóny.

Na týchto základoch je navrhnutý nový dvojpodlažný objekt so sedlovou strechou, ktorý je vertikálne prepojený vonkajším pavlačovým dreveným schodiskom. Architektúra navrhovaného objektu vhodne vystihuje vidiecke prostredie ako aj kultúru hospodárskych objektov pre chov koní a celkovo zapadá do miestneho koloritu krajiny.

Objekt je navrhnutý  murovaný so železobetónovými stropmi. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený tesársky krov s ľahkou krytinou z profilovaného poplastovaného plechu.

Fasáda je navrhnutá kombináciou hladkej omietky na 1.Np v kombinácii s dreveným doskovým obkladom na drevenom rošte.

Na 1. NP sa bude nachádzať 6 nových boxov pre kone prijímacia kancelária, sedlovňa a WC.

Na 2. NP sú navrhnuté oddelené šatne pre žene a mužov so sprchou a WC a školiacou miestnosťou.

2.Technická časť.

Popis jestvujúcej stavebnej sústavy objektu

Jestvujúce humno je jednopodlažné s povalovým priestorom pre skladovanie sena. Objekt je založený na základových pätkách s obvodovými stužidlami, ktoré však nie sú založené do nezámrznej hĺbky. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy z oceľových rúr priemeru 150 mm v kombinácii s drevenými väznými trámami, na ktorých je ukotvený drevený krov stojatou stolicou. Strešná krytina je z vlnitých azbeztocementových dosiek. Strop nad 1.np je drevený doskový a je uložený na väzných trámoch. Múry na východnej strane sú murované z plnej pálenej tehly. Obvodové steny z južnej a severnej strany sú tvorené sendvičovými stenami skladby z exteriéru drevené dosky, polystyrén a z vnútra sádrokartón ktoré sú uložené na nadmurovke z plných pálených tehlách.

Na základe obhliadky a statickým posudkom bolo skonštatované, že nie je možné využitie žiadnych jestvujúcich konštrukcii okrem základových pätiek pod oceľovými stĺpmi, ktorých hĺbka bola na mieste overená kopanou sondou.

Väzné trámy sú v zlom stave, niektoré sú preplatované a niektoré vykazujú viditeľné deformácie a priehyby od za ťaženia stropu na ktorom je skladované seno. Z týchto konštrukcii nie je možné využiť nič preto sú aj určené na asanáciu.

Základy mimo základových pätiek podmŕzajú a nie sú prepojené s pätkami, čím došlo k nadvihnutiu a odtrhnutiu od pätiek. Preto je nutné tieto odstrániť a nové zhotovené do nezámrznej hĺbky pomocou chemických kotiev prepojiť s patkami.

Na základe týchto poznatkov sa objekt asanuje po úroveň podkladných betónov

Popis stavebnej sústavy objektu:

Objekt je navrhnutý ako trojtrakt. Nosnú konštrukciu železobetónového stropu nad 1.np tvorí kombinácia obvodových nosných múrov, vnútornej nosnej steny a vnútorných železobetónových stĺpov. Na strope je sú vymurované obvodové nosné steny stužené monolitickým železobetónovým vencom na ktorý sú kotvené pomúrnice dreveného krovu.

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopov jám pod základové pätky a výkopu ryhy pod vnútorný nosné múr. Výkopy budú realizované do nezámrznej hĺbky 1200 mm pod terén.

Základové konštrukcie.

Jestvujúce základy sú tvorené 8 dvojstupňovými pätkami medzi ktorými sú vybetónované stužidlá. Keďže po  obhliadke a odkopaní sondy sa zistilo že obvodové stužidlá nie sú založené do nezámrznej hĺbky a sú popraskané v mieste styku s obvodovými pätkami čim nie je zabezpečené spolupôsobenie a preto je ich nutné odstrániť.

Pre založenie objektu sa využije iba 8 pätiek medzi ktoré sa zhotovia nové stužidlá, ktoré sa pomocou chemických kotiev prepoja s jestvujúcimi pätkami.

Nové základové pätky sú navrhnuté pod dva vnútorné železobetónové stĺpy a vonkajšie drevené stĺpy schodišťa. Nové základové pasy sú navrhnuté pod vnútornú nosnú stenu a budú pomocou chemických kotiev previazané s jestvujúcimi obvodovými pätkami.

Zvislé nosné konštrukcie.

Nosná konštrukcia stropu nad 1.NP  je tvorená kombináciou nosných obvodových múrov z murovacích tvárnic Porotherm profi 44 TI, vnútorného nosného múru Porotherm profi 30 a dvoch železobetónových stĺpov 300/300 na ktorých je položený monolitický železobetónový strop.

Nosnú konštrukciu strechy tvoria obvodové murované múry z murovacieho systému Porotherm profi 30, na ktorých je zhotovený železobetónový stužujúci veniec, ktorý slúži pre kotvenie nosných konštrukcii dreveného krovu.

Strešné konštrukcie.

Je navrhnutá sedlová strecha. Nosnú konštrukciu strechy tvorí hambálková konštrukcia stužená vrcholovou väznicou. Hambálky budú kotvené do drevenej pomúrnice a tie pomocou závitových tyčí kotvené do obvodového venca. Profily drevených prvkov ako aj spôsoby spájania budú popísané vo výkresovej časti pôdorysu krovu prípadne statiky.

Strešná ľahká krytina je navrhnutá z veľkoformátových profilovaných poplastovaných plechov farba antracit. Na streche budú osadené protisnehové lapače .Skladba strešného plášťa je podrobne popísaná v reze A-A vo výkresovej časti.

Obvodový plášť.

Obvodové nosné murivo 1.np je navrhnuté z murovacích tvárnic Porotherm profi 44 TI.

Vonkajšiu povrchovú úpravu obvodového plášťa 1.NP tvorí exteriérová fasádna omietka TERRANOVA. Vonkajšie povrchové úpravy sú podrobne popísané v legende výkresov pohľadov.

Obvodové nosné murivo 2.np je navrhnuté z murovacích tvárnic Porotherm profi 30 zatepleného tepelnou izoláciou Nobasil hr. 80 osadenú medzi drevenými roštami, na ktorých je prichytený drevený fasádny doskový obklad.

Skladba obvodových plášťov vyhovuje revidovanej tepelnotechnickej norme 73 0540.

Deliace konštrukcie.

Deliace priečky sú navrhnuté zo z murovacích tvárnic Porotherm profi 11,5. Nadodverné preklady v pričkach budú z murovacieho systému Porotherm. Deliace konštrukcie sú podrobne popísané vo výkresovej časti v LEGENDE MURIVA.

Vodorovné konštrukcie

Strop 1.np je navrhnutý železobetónový hr. 150 mm.

Okenné a nadodverné preklady 1. NP v časti koniarne budú železobetónové, v časti zázemia koniarne budú z murovacieho systému Porotherm. Preklady 2.np budú súčasťou obvodového venca z vonkajšej strany zatepleného kombidoskami.

Obvodový veniec 1.NP bude taktiež železobetónový monolitický zateplený kombidoskami.

Nosnú konštrukciu schodišťa tvoria drevené schodnice zavesené na nosnom drevenom stĺpe a drevenej nosnej konštrukcii balkóna.

Podlahy a dlažby.

Na 1.NP  priestore koniarne je navrhnutá betónová liata podlaha so vsypom a v ostatných miestnostiach keramická dlažba.

Na 2.NP je okrem školiacej miestnosti navrhnutá keramická dlažba. V školiacej miestnosti je navrhnutá drevená podlaha.

Výplňové konštrukcie otvorov.

Okná budú drevené s obložkami zasklené izolačným dvojsklom (k=1,1 W/m2). Vonkajšie parapety budú z eloxovaného hliníka a vnútorné budú z prírodného kameňa.

Vonkajšie dvere vstupu do stajne budú dvojkrídlové doskové zateplené. Vstupné dvere na 1.np a 2.np budú plné drevené. Dvere na logiu a balkóny drevené zasklené izolačným dvojsklom (k=1,1 W/m2).. Vnútorné dvere sú drevené obložkové s kazetami.  Podrobné tvary okien a dverí sú podrobne popísané vo výpise výplní otvorov.

Povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy sú podrobne popísané vo výkresovej časti v LEGENDE POVRCHOVÝCH ÚPRAV STIEN A STROPOV viď pôdorysy 1. NP a 2.NP.

Vonkajšie povrchové úpravy sú podrobne popísané vo výkresovej časti v LEGENDE POVRCHOVÝCH ÚPRAV viď pohľady.

Izolácie.

Tepelná izolácia v strešnom plášti  je navrhnutá  z tepelnoizolačných dosiek NOBASIL  hr. 200mm, /40 +160 mm/, pod ktorú sa dá  parotesná zábrana Tyvek VCL SD2 a z vrchu sa ukotví poistná hydroizolačná fólia Tyvek Soft antireflex.

Obvodové murivo 2.np je zo strany exteriéru po celom obvode zateplené tepelnou izoláciou Nobasil hr. 80 osadenú medzi drevenými roštami na ktoré sa prichytí parozábrana Tyvek Podlaha1. NP mimo koniarne sa nad podkladovým betónom sa zateplí podlahovým polystyrénom hr. 70 mm pod ktorý sa dá izolácia proti zemnej vlhkosti hydrobit a na vrch polyetylénová fólia.

Podlaha stropu nad 1NP. je zateplená tepelnou izoláciou z polystyrénu 70 mm pod ktorú sa dá parozábrana, na vrch polyetylénová fólia.

Klampiarske výrobky.

Klampiarske výrobky bude prevažne tvoriť strešná krytina a tá je navrhnutá z veľkoformátových profilovaných poplastovaných plechov farba antracit.

Strešné zvody sú navrhnuté z poplastovaného plechu odvodňovacieho systému farba Antracit.

Všetky klampiarske práce budú prevedené na základe STN 73 3610.

Zámočnícke výrobky

Zámočnícke výrobky budú pozostávať z oceľových deliacich priečok deliacich jednotlivé boxi ustajnených koní. Súčasťou predných priečok bude aj jednokrídlová brána.

3.1.2 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

###### Elektroinštalácie

Elektroinštalácia objektu požičovne koní je navrhovaná pod omietkou v prevedení TN-S. Vedenie inštalácie bode  vyhotovené káblami CYKY teda 3C a 5C,  uložené v drážkach v murive a na konzolách v dutinách medzi sadrokartónom a stropom, v sadrokartónových priečkach ,v drevených priečkach, a v záklope drevených podláh a stropov. Káble použiť medené o prierezoch 1,5 / 2,5 / 6 //10  mm2 . Vývody pre spotrebiče s výkonom 2 a viac kW sú riešené oko samostatné okruhy. Prístrojové a odbočné škatule používať ASD-70 v priestoroch Inštalácia je navrhovaná v prevažnej miere bez odbočných škatúľ. Spoje, odbočenia a prepojenia jednotlivých obvodov inštalácie budú umiestnené pod jednotlivými prístrojmi / vypínačmi a zásuvkami /, prípadne v rozvádzači. Hlavný prívod realizovať káblom CYKY-5Cx10mm.

Rozvádzač RS

RS , typu MOELLER, BF-U-3/72-C, 72 modulová s rozmermi 590x620x136 mm bude umiestnená v v priestore prijímacej miestnosti na 1.NP  v prevedení pod omietku jej  krytie min. IP –30 po otvorení krycích dvierok je IP- 2/X . Priestor pred rozvádzačom min. do vzdialenosti 80 cm musí ostať voľný pre potreby údržby, obsluhy a OP a OS. Rozvodnica bude napájať elektroinštaláciu celého objektu. Rozvodnica bude vybavená istiacimi prístrojmi OEZ. Jednotlivé istiace prvky – ističe sú navrhované s charakteristikou typu B. Rozvodnica musí mať svoj hlavný vypínač navrhovaný je OEZ-APN- 63-3. V rozvodnici inštalovať prepäťovú kombinovanú ochranu  SALTEK typu SPL 275/4 . Napájaných bude pätnásť zásuvkových obvodov, z toho šesť pre napájanie priamo vykurovacích telies, tri obvody svetelné, obvod pre varnú platňu, zabezpečovačku, dáta, obvod pre boiler, a obvody pre vyhrievanie, odpadovej rúry z 2.NP, a vyhrievanie prívodov vody napájadiel.

###### Uzemnenie

Pre potreby funkčného a ochranného uzemnenia je najvýhodnejšie vybudovať počas stavby základov, základový zemnič . Tento vyhotoviť z pozinkovanej pásoviny FeZn 30x4 mm. Pásovinu uložiť do betónu po obvode celej  stavby v základových, pásoch

tak aby pásovina bola celá ponorená do betónu a bola umiestnená cca 5 cm od spodnej časti betónu.  Uzemnenie inštalovať tak aby vytvorilo uzatvorenú slučku. Spoje pásoviny realizovať vždy dvoma svorkami na jeden spoj. A to typom ZIN -SR 03. Zo základového zemniča vyviesť  v mieste umiestnenia ekvipotencialnej prípojnice podľa výkresu   E-012/012/01- 01 uzemňovací  vodič FeZn fí 10 mm  pripojený pomocou svoriek SR 03. Ten bude neskoršie zapojený do ekvipotencialnej prípojnice  prostredníctvom ktorej, bude realizované hlavné pospájanie, vid. vyššie spomínané  Hl. pospájanie. Ďalšie štyri vývody vyviesť zo základového zemniča pre potreby uzemnenia bleskozvodu v miestach určených pre zvody bleskozvodu, podľa výkresu                    E-012/012/01-01. Taktiež vodičom FeZn  fí 10 mm.

Bleskozvod

Keďže existuje riziko úrazu živých bytostí, a straty hmotného majetku odporúčam inštalovať na objekte bleskozvod so štyrmi zvodmi tak aby tvoril jeden celok . Podľa normy STN-EN 62305-3  5.3.3 Tabuľka č.4 a typu zatriedenia LPS  triedy IV. Tak aby vzdialenosť medzi jednotlivými zvodmi nepresiahla vzdialenosť 20m. Je potrebné inštalovať bleskozvod so 4 zvodmi   umiestnenými podľa výkresovej dokumentácie.  Zberaciu časť a zvody bleskozvodu inštalovať z pozinkovaného drôtu FeZn fí 8 mm na podperách PV-15, presná špecifikácia podľa použitej str. krytiny. Rozpätie medzi jednotlivými podperami voliť tak aby nepresiahlo 1m.  Zvody viesť ako skryté pod omietkou. Zvody pripojiť svorkou SZ (skúšobnou svorkou) k uzemňovaciemu vodiču FeZn fí 10 mm vyvedenému zo základového zemniča.  Svorky SZ umiestniť do výšky min. 0,6m nad úrovňou pôdy.

Všetky zvody musia byť číselne označené , čísla umiestniť na zvody nad svorky SZ.

inštalovaný výkon

- svetelné obvody             2,50	kW

- zásuvkové obvody        22,00	kW

- zásuvky kúrenia            18,00       kW

- varná platňa                    7,00	kW

SPOLU:.................Pi =       49,50  kW

Koeficient súdobosti  k    =   0,4

Pp = Pi x k =  49,5 x 0,4  =  19,80  kW

Pp = 19,80 kW

Ip =A

Ip = 31,79 A.

3.1.3. ZDRAVOTECHNIKA

Vodovodná prípojka:

Do objektu je privedená pitná voda jestvujúcou vodovodnou prípojkou napojenou na jestvujúci areálový vodovod.

Vodomerná zostava:

V prijímacej miestnosti sa v uzatvaratelnej skrinke na potrubí zabuduje vodomerná  zostava s vodomerom typu MNR DN 25 mm Qn 3,5, ktorý bude slúžiť na podružné meranie spotreby vody pre objekt. Pred a za vodomerom sa na potrubí zainštalujú uzatváracie armatúry a spätná klapka. Minimálna vzdialenosť uzatváracích  armatúr od vodomeru sa rovná 5-násobku svetlosti potrubia pred vodomerom a 1-násobku za vodomerom. Vodomerná zostava bude umiestnená na konzole

Studená voda:

Od hlavného ventilu sa rozvod vody rozvedie v podlahe, pod stropom a v stenách k jednotlivým zariaďovacím predmetom, výtokovým ventilom a k zásobníku teplej vody.

Na rozvod studenej vody pod stropom a na stupačkách sa použije potrubie oceľové závitové pozinkované. Na ostatné potrubie sa použije potrubie plastové typu  EKOPLASTIK PPR-PN 20. Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou  Mirelon. hr.6 mm.

Teplá voda:

Teplá úžitková voda pre potrebu objektu sa bude pripravovať v elektrickom zásobníku teplej vody o objeme 300 litrov, ktorý bude umiestnený v sedlovni. Na prívodnom potrubí k zásobníku sa zabuduje poistný, spätný, uzatvárací ventil a manometer. Na úpravu vody určenej na ohrev teplej vody sú navrhnuté prístroje na elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroje pracujú na magnetickom princípe s využitím mikropočítačovej  techniky.

Na úpravu vody určenej na ohrev teplej vody je pri kotli navrhnutý prístroj na elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe s využitím mikropočítačovej techniky.

Pre pohotovosť teplej vody pri zariaďovacích predmetoch bude slúžiť cirkulačné potrubie. Obeh vody v cirkulačnom potrubí sa  bude zabezpečovať teplovodným obehovým čerpadlom do potrubia typu Wilo Z 20, (P= 25W/230V, Q= 0,01 l/s pri H= 1,2m).

Na rozvod teplej vody a cirkulácie sa použije potrubie plastové typu EKOPLASTIK PPr-PN 20, ktoré sa po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou Mirelon hr.15 mm.

Výpočet potreby vody:

je vykonaný na základe vyhlášky č.684/2006 MŽP SR zo dňa 14.11.2006 podľa jednotlivých spotrebiteľov v objekte:

- zamestnanci................................... 6 os x 120 l....................................... 720 l.d-1

- kone............................................. 6 koní x 60 l....................................... 360 l.d-1

spolu......................................................................................................... 1080 l.d-1

Max. denná potreba:

Qm = 1 080 x 2,0 = 2 160  l.d-1

Max. hodinová potreba:

Qh = 2 160 x 2,8 : 12 = 504 l.h-1

Ročná potreba vody:

Qrč = 1,08 x 365 = 394 m3.r-1

Požiarna nádrž:

Vonkajšia potreba požiarnej vody bude zabezpečená akumuláciou v podzemnej požiarnej nádrži s objemom 22m3 ako stála zásoba požiarnej vody podľa STN 92 0400. Požiarna nádrž bude jednorázovo naplnená vodou a cez plavákový ventil so spätnou klapkou bude priebežne dopĺňaný prípadný úbytok vody. V prípade vyprázdnenia nádrže je nutné ju naplniť do 36 hodín.

Požiarna nádrž je navrhnutá ako prefabrikovaná vodotesná podzemná nádrž KL PN 22 objemu 22 m3. Požiarna nádrž sa uloží do vykopanej jamy na betónovú dosku hr.150 mm a opatrí sa liatinovými uzamykateľnými poklopmi. Ďalej sa nádrž opatrí sacím zariadením a informačnou tabuľkou s nápisom „Požiarna nádrž“ a s uvedením sacej hĺbky. Nádrž je kompletná dodávka fy Klartec s.r.o.

3.1.4  VYKUROVANIE

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN. Pri jej vypracovaní sa vychádzalo zo stavebných výkresov v mierke 1:50, údajov a požiadaviek investora .

Klimatické údaje a ukazovatele:

podľa STN 730540 a STN EN12831

- miesto:                                                               Brezany

- najnižšia vonkajšia teplota:                               -15°C

- priemerná vonk. teplota:                                     2,7 °C

- počet vykurovacích dní:                                     232 dní

Tepelná bilancia:

Tepelné straty objektu boli počítané podľa STN EN12831. Miestnosti budú vykurované na teploty vyznačené vo výkresoch až  do vonkajšej výpočtovej teploty –15°C, ktorá bola uvažovaná ako  najnižšia oblastná výpočtová teplota, za predpokladu, že stavebné konštrukcie po teplotechnickej stránke zodpovedajú požiadavkám STN 730540.

## Tepelné straty objektu:                                                           18 753 W

Ročná potreba tepla:

Qr = 18 753 (18 – 2,7) 232 x 24 x 0,75 x 10-6/ [18 – (-15)] = 36 MWh.r-1

= 130 GJ.r-1

Vykurovacie telesá:

Na základe výpočtu tepelných strát jednotlivých miestností sú v  objekte navrhnuté nástenné priamovýhrevné konvektory Stiebel Eltron typ CNS...UE, ktoré majú ochranu proti striekajúcej vode.

Umiestnenie vykurovacích telies je v súlade s požiadavkami  investora.

3.1.5.  VZDUCHOTECHNIKA

Všetky miestnosti okrem WC na 1.np budú odvetrané prirodzeným vetraním.

V objekte je navrhnuté nútené odvetranie predsienky WC a samotného WC axiálnym ventilátorom napojeného na Spiro rúry a vyvedené do priestoru koniarne.

3.2  SO O2 – ODKANALIZOVANIE, ŽUMPA:

Kanalizačná prípojka:

Splašková kanalizácia z objektu sa odvedie kanalizačnou prípojkou do navrhovanej prefabrikovanej žumpy obsahu 22 m3, ktorá sa osadí na pozemku investora.

Na kanalizačnú prípojku sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC DN 150 mm. Ležaté potrubie sa uloží do stavebnej ryhy šírky 900 mm na pieskové lôžko hrúbky 150 mm a obsype sa pieskom 300 mm nad vrchol potrubia. Po zasypaní  ryhy sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Po uložení potrubia sa  vykoná skúška vodotesnosti kanalizácie. Skúška sa vykoná podľa  ustanovení STN EN 1610 756910.

Splašková kanalizácia:

V objekte sa vybuduje splašková kanalizácia, ktorá bude odvádzať splaškovú vodu od zariaďovacích predmetov v objekte kanalizačnou prípojkou do žumpy. Splašková kanalizácia v objekte je riešená ako jednoduchá vetvená sieť a odvetraná je predĺženými odpadmi až nad strechu, kde sa osadia vetracie hlavice. Na zvislom odpadnom potrubí sa zainštalujú čistiace kusy, ktoré budú slúžiť pre prípadné prečistenie celej splaškovej kanalizácie.

Na splaškovú kanalizáciu sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC a novodurové pripojovacie. Ležaté potrubie sa uloží do vykopanej  ryhy do pieskového lôžka a obsype sa taktiež pieskom. Po zasypaní  ryhy sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Žumpa:

Žumpa 22 m3, ktorá bude slúžiť na uskladňovanie splaškovej  vody, je navrhnutá ako prefabrikovaná vodotesná podzemná nádrž KL PN 22 objemu 22 m3. Žumpa sa uloží do vykopanej jamy na betónovú dosku hr.150 mm, opatrí sa liatinovými uzamykateľnými poklopmi a obsype sa zeminou z výkopu . Nádrž je kompletná dodávka fy Klartec s.r.o.

Produkcia odpadových vôd:

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody pre zamestnancov, splašky od koní sa vsiaknu do podstielky.

Qs = 0,72 m3.d-1

B2. Požiarno - bezpečnostné riešenie stavby

1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Projektová dokumentácia rieši koncepciu protipožiarneho zabezpečenia  nadstavby a stavebných úprav humna na objekt pre požičiavanie koní a prezentáciu kultúrnych aktivít.

Jestvujúci objekt je jednopodlažný s povalovým priestorom, strecha je sedlová. Zo statického posudku na nadstavbu jestvujúceho humna vyplynulo že nie je možné využiť jestvujúce nosné konštrukcie. Z jestvujúceho objektu je možné využiť časť základových konštrukcii a podkladné betóny.

Na týchto základoch je navrhnutý nový dvojpodlažný objekt so sedlovou strechou, ktorý je vertikálne prepojený vonkajším pavlačovým dreveným schodiskom. Architektúra navrhovaného objektu vhodne vystihuje vidiecke prostredie ako aj kultúru hospodárskych objektov pre chov koní a celkovo zapadá do miestneho koloritu krajiny.

Objekt má 2 nadzemné podlažie.

Na 1. NP sa bude nachádzať 6 nových boxov pre kone prijímacia kancelária, sedlovňa a WC.

Na 2. NP sú navrhnuté oddelené šatne pre žene a mužov so sprchou a WC a školiacou miestnosťou.

Objekt sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva Brezany na parcele č. 229/3 .

2. POPIS OBJEKTU Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej dokumentácii predmetnej stavby je zrealizované v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov a záväzných STN z oboru požiarnej ochrany.

Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a podľa nadväzujúcich noriem STN 92 0201 časť 1 až 4.

kONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Jedná sa o 2-podlažný objekt. Obvodové murivo je tehál z tehál Porotherm.  Obvodové nosné murivo 2.np je navrhnuté z murovacích tvárnic Porotherm profi 30 zatepleného tepelnou izoláciou Nobasil hr. 80 osadenú medzi drevenými roštami, na ktorých je prichytený drevený fasádny doskový obklad.

Vnútorné nosné steny a nenosné priečky sú z tehál z tvárnic Porotherm. Strop medzi podlažiami je žb. monolitická doska hr.150mm. Nosná konštrukcia strechy objektu je drevenej konštrukcie- drevené krokvy. Okná budú drevené. Vonkajšie dvere vstupu do stajne budú dvojkrídlové doskové zateplené.

Nosná konštrukcia je tvorená k aj dvoma železobetónovými stĺpmi 300/300 na ktorých je položený monolitický železobetónový strop.

Nosnú konštrukciu schodišťa tvoria drevené schodnice zavesené na nosnom drevenom stĺpe a drevenej nosnej konštrukcii balkóna.

Povrchová krytina drevenej strechy je plech.

Vnútorne deliace priečky v ustajnení koní budú oceľovej konštrukcie.

2.2 Určenie Konštrukčného celku

Požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti sú z konštrukcií druhu D1-D3.

Obloženie obvodovej steny dreveným obkladom materiálu triedy reakcie na oheň F, podľa čl. 2.5.3 STN 92 0201-2 vytvára horľavý konštrukčný celok.

Podľa druhu navrhnutých konštrukčných prvkov použitých v požiarnych deliacich a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, sa  v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, v nadväznosti na STN 92 0201-2, čl.2.6.4b sa jedná o stavbu s horľavým konštrukčným celkom.

2.3  POŽIARNA VÝŠKA

Podľa ustanovení vyhl. MV SR č. 94 /2004 Z.z § 7 a STN 92 0201-2 čl. 2.2.6 má objekt požiarnu výšku nadzemnej časti   hp 3,2m.

3. ROZDELENIE OBJEKTU NA POŽIARNE ÚSEKY

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je navrhovaná stavba posudzovaná ako poľnohospodárska

stavba v súlade s ustanoveniami § 20 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z..

Výpočet požiarneho rizika pre požiarne úseky je podľa tabuľkových hodnôt pre jednotlivé priestory.

Požiarne riziko objektu je vyjadrené ekvivalentným časom trvania požiaru.

Pre posudzované požiarne úseky je do náhodného požiarneho zaťaženia  započítaná hmotnosť a výhrevnosť všetkých horľavých látok, ktoré sa počas bežnej prevádzky vyskytujú v posudzovanom požiarnom úseku v súlade s STN 92 0201-1 čl. 2.2.1 a do  stáleho požiarneho  zaťaženia je započítaná hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok obsiahnutých v stavebných konštrukciách posudzovaného požiarneho úseku v súlade s STN 92 0101-1 čl. 2.3.1.

Na základe vyššie uvedených požiadaviek sú priestory stavby rozdelené na požiarne úseky nasledovne:

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov je stanovený podľa § 37 ods. 4 vyhlášky STN 92 0201-2.

V súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. § 3 a STN 92 0201-2 čl. 2.1 je stavba delená na požiarne úseky  tak, aby :

a) plocha požiarnych podlaží stavby nepresiahla dovolenú plochu požiarneho úseku;

b) vyhovoval počet podlaží v požiarnom úseku;

c)  priestory požadované platnými predpismi a vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. § 3

uvedené v prílohe č. 1 cit. vyhl. tvorili samostatné požiarne úseky a zároveň:

- bol zaistený rýchly a bezpečný únik osôb z každého miesta požiarneho úseku;

- bol prípadný rozsah škôd čo najnižší;

- bol zaistený rýchly a účinný zásah hasičských jednotiek;

- neboli požiarne deliace konštrukcie narušené množstvom prestupov;

- boli prevádzky s vysokým požiarnym rizikom určené napr. sústredeným požiarnym zaťažením požiarne oddelené;

- náklady spojené s rozdelením stavby do požiarnych úsekov boli čo najmenšie;

- nebola narušená funkcia objektu požiarne deliacimi konštrukciami;

Na základe vyššie uvedených požiadaviek sú priestory objektu rozdelené na požiarne úseky nasledovne:

1.NP-2.NP

N 1.01  v I. stupni PB podľa tab.2 STN 92 0201-2. (ustajnenie koní zo zázemím) Súčasťou požiarneho úseku je aj elektro kotol s tepelným výkonom do 100kw.

2.NP

N 2.01  v I. stupni PB podľa tab.2 STN 92 0201-2. (sociálne zariadenia zo zázemím, školiaca miestnosť)

Zhodnotenie a posúdenie požiarnych úsekov je prevedené vo výpočtovej časti.

Vyznačenie požiarnych úsekov podrobne rieši aj výkresová časť.

Ing. Michal Sirotiak