# NÁZOV A MIESTO STAVBY :

STAVEBNÉ ÚPRAVY PARKÚROVO – DREZÚRNEHO KOLBISKA PRE ŠPORT A REKREÁCIU S KOŇMI

DOKUMENTÁCIA PRE OHLÁSENIE DROBNÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV

TEXTOVÁ ČASŤ

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Investor:	                     ZA –REAL–RENT s.r.o., Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánova

Spracovateľ:		             EURODESIGN - Ateliér s.r.o., Hodžova 13, 010 01  Žilina

Dátum:                           01/2012

Zodpovedný projektant: Mgr. Art. Lenka Voštenáková

Autor projektu:               Mgr. Art. Lenka Voštenáková

# OBSAH:

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje charakterizujúce stavbu

- Prehľad východiskových podkladov

- Členenie stavby na stavebné objekty

- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

- Existencia a ochrana jestvujúcich inžinierskych sieti

- Záber z pôdy z PPF

- Bilancia plôch a kubatúry

## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:      STAVEBNÉ ÚPRAVY PARKÚROVO – DREZÚRNEHO KOLBISKA PRE

ŠPORT A REKREÁCIU S KOŇMI

Miesto stavby:          Brezany

Okres, kraj		     Žilina

Charakter stavby:     Drobné stavebné úpravy

Klasifikácia stavby:   2412 Ostatné športové a rekreačné stavby

Investor:		               ZA –REAL–RENT s.r.o., Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánova Spracovateľ:		     EURODESIGN - Ateliér s.r.o.

Hodžova 13, 010 01  Žilina

Stupeň PD:               Ohlásenie drobných stavebných úprav

Katastrálne územie : Brezany

Zahájenie stavby:	 03. 2013

Ukončenie stavby:	 12. 2013

Lehota výstavby:	      10 mesiacov

Parcely C v prenájme investora s právom využívať a realizovať stavby:

437/18, 229/78, 229/79, 375/4, 375/6, 211/2, 437/2

Dotknuté parcely:

Výstavbou nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva na susedných nehnuteľnostiach.

- Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Charakteristika územia:

Jestvujúce kolbište sa  nachádza v areáli bývalého JRD Brezany. V súčasnosti objekty bývalého družstva patria súkromným vlastníkom, ktorý ich využívajú na rôzne účely.

Objekt kolbišťa, ktorý je navrhnutý na rekonštrukciu plní doplnkovú funkciu ku požičovni koní, ktorú investor prevádzkuje.

Súčasťou koniarskeho areálu je obdĺžnikové parkúrovo - drezúrne kolbisko, lonžovací kruh, detský areál a výbehy pre kone.

Prístup na pozemok je zabezpečený z obecnej komunikácie po jestvujúcej vyštrkovanej komunikácii, ktorá je napojená na spevnené areálové plochy. Parkovanie je zabezpečené na parc. č. 229/8

Úloha projektu:

Úlohou projektu je výmena oplotenia za nové a výmena podkladných vrstiev z dôvodu zvýšenia odtokových vlastností vrstiev kolbišťa.

Navrhované stavebné úpravy:

V projekte sú navrhnuté tieto úpravy:

1. rekonštrukcia starého dreveného oplotenia a výmena za nové. Jestvujúce drevené oplotenie sa odstráni, odkope sa ryha pod základový múrik. Základový múrik bude slúžiť na kotvenie zábradlia kolbišťa ako aj múrik zabraňujúci zmiešavaniu okolitých štrkových povrchov ciest lemujúcich kolbište s kremičitým pieskom kolbišťa.  Základový múrik budú tvoriť betónovacie tvárnice hr. 150 mm osadené na základovom páse. Do debniacich tvárnic DT 150 budú osovo po 2500 mm osadené sĺpiky 80/80 mm výšky 1500 mm ktoré budú zaliaté do múrika betónom C16/20. Materiál stĺpikov : pozinkovaná ocel. Na ne bude kotvené drevené madlo 80/80 mm, hoblované. Konečný výraz kolbiskového zábradlia dotvorí drevený priečnik 50/100 mm, kotevný medzi jednotlivé zvislé ocelové stĺpiky. / detailne viď. Výkresová časť /.

2. výmena podkladných vrstiev kolbišťa. Jestvujúci podklad v hr. cca 60 mm tvorí váhový piesok premiešaný s kamienkami a ílovitým podložim. Tento podklad nespĺňa bezpečnostné požiadavky, a pri väčších dažďoch sa na kolbišti vytvorí súvislá vrstva vody keďže poklad nie je dostatočne priepustný.

Preto  je navrhnuté odstránenie všetkých jestvujúcich podkladných vrstiev ako aj rastlého terénu Následné vyspádovanie dovnútra ku drenáži. Potom sa na terén rozprestrie a zhutní štrkodrva frakcie 0-63 v hr. 100-250 mm.

Na túto vrstvu sa uloží geotextília a tvárnice PUROPLAST E 50 s . Na tvárnice sa rozprestrie vrstva 90 mm kremičitého piesku s hrúbkou zrna 0,3-1,6 mm.

- Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní dokumentácie na stavebné povolenie mal projektant k dispozícii tieto podklady :

- kópia z katastrálnej mapy M 1: 1000

- výpis z katastra nehnuteľností

- Rokovanie so zástupcom investora

- Mapa záujmového územia

- súvisiace STN a predpisy

- konzultácie a predjednania so zainteresovanými organizáciami

- zákon 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov

- Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“

- Vyhláška SÚBP č.59/1982 Z.z. „Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“

- Vyhláška SÚBP č.374/1990 Z.z. „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ v znení Zákona č.95/2000 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č.391/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“

- Nariadenie vlády SR č.395/2006  Z.z. „O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“

- Nariadenie vlády SR č.396/2006  Z.z. „O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“

- Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

STAVEBNÉ OBJEKTY

PARKÚROVO - DREZÚRNE KOLBISKO

- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Samotné stavebné úpravy nebudú obmedzovať prevádzku v danom území.

6.  Existencia a ochrana jestvujúcich inžinierskych sieti

Stavba je navrhnutá na jestvujúcom pôdoryse parkurového kolbiska, takže nedôjde ku kríženiu inžinierskych sieti.

7.  Záber z pôdy z PPF

Výstavbou nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy, keďže parcely na ktorých sa objekt nachádza ako aj okolité parcely sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavené plochy.

8.  Bilancia plôch, kubatúr a energií

-  Zastavaná plocha kolbišťa                                              809,50 m2

-  dĺžka oplotenie                                                                   89,20 m

Vzhľadom k tomu, že je realizácia stavby predmetom žiadosti o poskytnutie NFP je oplotenie v rámci tejto dokumentácie plánované iba na časti parkúrovo - drezúrneho kolbisko, ktoré spĺňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Ostatná časť opletenia bude realizovaná investorom osobitne v neskoršom období.

V Žiline 01/2012                                                                                               Ing. Michal Sirotiak